## Slide 1: Approvisionnement de La France en ÉNERGIES Liquides
juillet 2024
1

## Slide 2: Chiffres clés
Un réseau d’environ 11 000 stations-service distribue
112 millions de litres de carburant par jour
Données SDES / CPDP / analyse Ufip EM
Environ 200 dépôts secondaires
3 mois de stocks stratégiques
7 plateformes industrielles de raffinage de pétrole
2 bioraffineries
66 Mm³ d’énergies liquides consommés 2023
Plus de la moitié des besoins français en gazole sont importés
Un parc roulant de 46 millions de véhicules
48 Mm³ de carburants routiers consommés en 2023
Notes: A REMPLIR UNE FOIS AVOIR MIS A JOUR LES AUTRES SLIDES
_________
46 millions  SDES – « données sur le parc automobile français au 1er janvier 2023»
Plateformes et bioraffineries  CPDP
Plus de la moitié des besoins français en gazole sont importés
48 Mm³  CPDP – Livraisons et stocks
46%  analyse ufip em
200 et 90  CPDP
Environ 11000  Etude réseau Ufip EM
112  analyse ufip em
______________

## Slide 3: Pour couvrir ses besoins en énergies liquides, la France doit produire ou importer du pétrole brut, des biocarburants et des produits finis pétroliers
P É T R O L E BRUT
DÉPOTS
Tanker
Plateforme industrielle
CARBURANTS
Stations-service
Tanker
Biocarburants

## Slide 4: La France s’approvisionne du monde entier pour alimenter ses plateformes industrielles de raffinage en pétrole brut
Chart: 
 | 5.2 | 10.7 | 14.8 | 15.4 | 17.4 | 36.5
Europe
Russie
Afrique
Autres*
Amérique du Nord
Moyen Orient
répartition
des importations par région d’origine
Chart: 
Données AIE 2023
LE MONDE A PRODUIT
102,1 MILLIONS de barils de pétrole brut par jour en 2023
Chart: 
 | 3.2514 | 9.9364 | 9.8816 | 12.0202 | 11.2415 | 27.7144 | 25.5648
Amérique
Latine
Moyen
Orient
Asie
Océanie
Afrique
Amérique
du Nord
Europe
répartition
de la production mondiale par
région
Russie
La France a Importé
0,9 MILLION de barils de pétrole brut par jour en 2023, soit moins de 1% de la production mondiale
Données CPDP 2023
*Autres: Mer du Nord et Amérique Latine
2022
2023
Chart: 
 | 0 | 13 | 17.2 | 17.4 | 13 | 39.4
Europe
Afrique
Autres*
Moyen
Orient
répartition
des importations par région
d’origine
Amérique du Nord
Notes: « LE MONDE A PRODUIT 102,1 MILLIONS de barils de pétrole brut par jour en 2023 » :
Source:
Oil market report AIE – april 2024
Table 1b p 64
- World oil supply 2023 : 102,1
World oil demand 2023 102,0
Calculs :
Voir dossier « base documentaire »  dossier « répartition production mondiale »  doc « Oil market report
Anneau Gauche - Répartition de la production mondiale par région
Source:
AIE – Oïl Market Report – April 2024
Calculs et graphs:
Voir Excel « graphs V2024 »
« La France a Importé 0,8 MILLION de barils de pétrole brut par jour en 2022, soit moins de 1% de la production mondiale » :
Source :
CPDP – NIE – Commerce extérieur pétrolier
Calculs :
Voir dossier « importation de la conso française en GO »  voir doc calcul
Anneau droite - répartition des importations de la France par région :
Source:
CPDP BM février 2023 et 2024
Graph :
Voir Excel « graphs V2024 »

## Slide 5: Les plateformes industrielles de production d’énergies liquides en France
Chart: 
Chart: 
| Gonfreville | Donges | Feyzin | Gravenchon | Fos s/Mer | Lavera
 | 12461 | 10966 | 5365 | 11788 | 6589 | 9940
Feyzin
Gonfreville
Donges
Lavera
Fos*
Gravenchon
57 Mt
de capacité de raffinage
en 2023
6 PLATEFORMES INDUSTRIELLES qui raffinent du pétrole brut sur le territoire métropolitain appartenant à 3 Opérateurs
Lavera
Feyzin
Gonfreville
Donges
Grandpuits**
Gravenchon
La Mède
Fos
+ 2 BIORaffineries à Grandpuits et à La Mède (TotalEnergies) (0,4 Mt/an & 0,5 Mt/an)
+ 1 plateforme industrielle qui raffine du pétrole brut en Martinique (SARA) (0,8 Mt/an)
9,0 Mt
**en cours de conversion en bioraffinerie
Données CPDP / Analyse Ufip EM
5
Taux d’utilisation 2023 : 78 %
*En avril 2024, ESSO annonce le projet de vente du site de Fos à Rhône Energies
Notes: Anneau gauche - capacité de raffinage
Source:
étude/collecte annuelle par l’Ufip pour le CPDP : « capacités de raffinage et de stockage au 1er janvier 2024 »
(Excel « CAPRAF 2024_au 03.05.2024 »)
Carte Lieu raffinerie +Données raffineries/ plateforme/ opérateur
Source:
CDPD
Taux d’utilisation:
- Pour les années antérieures , « l’intégral pétrole » du CPDP, p 85
- Pour l’année N :
  2023 :
  Raffinage du brut traité – Brut traité (BM fév 2024 – CPDP , p 24 ) : 45 000,3
  Capacité de raffinage-traitement ( Excel « CAPRAF 2024_au 03.05.2024 »): 57 358
  = tx d’utilisation = 45 000,3/57 358 = 78 %
Tx d’utilisation moyen sur la dernière décennie
Source : Excel « graphs V2024 »
Calcul : (75+73,3+83,3+91,4+91,7+86,3+77,5+52,7+59,3+71,1+78,5)/10 = 84,01

## Slide 6: Les déséquilibres entre consommation et production entraînent des volumes d’importations conséquents
Chart: 
6
GAZOLE
ESSENCE
KÉROSÈNE
Chart: 
| GAZOLE | ESSENCE | KEROZENE
Consommations | 44.2311 | 13.7468 | 7.7284
Importations | 25.6255 | 3.5497 | 6.9119
Exportations | 2.8899 | 2.1974 | 1.48
Données CPDP / Analyse Ufip EM
Notes: Balance import/export :
ATTENTION: hors avitaillement dans les exports
Source:
- C° : CPDP « Livraisons et stocks »
import/export: CPDP « Le commerce extérieur pétrolier de la France - Décembre 2023 et Année 2023 »
CPCP : « Bulletin Mensuel » p 23
Calculs:
Gazole
Gazole routier + fioul domestique + GNR + GO pêche
c° : 34 256 652 + 4 332 691 + 5 265 177 + 376 578 = 44 231 098 m³
import°:
21 653 580 t
En m³ : 21 654 000 /0,845 = 25 625 538
export°:
2 442 000 t
En m³ : 2 442 000 /0,845 = 2 889 940
 ESSENCE
c° : 13 746 833 Mm3
import°:
2 680 011 t
En m³ : 2 680 011 / 0,755 = 3 549 683
export°:
1 659 000t
En m³ : 1 659 000 / 0,755 = 2 197 350
KEROZENE
c°: 7 728 362 m³
Import° :
5 529 516 t
En m³: 6 911 895
Export°
1 184 000 t
En m³: 1 480 000 m³
Densité énergétique du kérosène ?
Densité: 0,77 à 0,83
Densité moyenne : 0,80

## Slide 7: Focus Transition Énergétique : vers des Plateformes Industrielles de plus en plus bas carbone
Hier
Demain
Pétrole brut
Produits pétroliers liquides
CCS / CCU
- Produits énergétiques liquides
- Matières premières pour la pétrochimie
- Produits liquides non énergétiques (Lubrifiants / Bitumes)
Produits et carburants liquides bas carbone :
- Biocarburants
- Carburants de synthèse à partir d’hydrogène décarboné et de CO2
Matières premières pour la pétrochimie
Autres énergies de la mobilité
Un propriétaire qui opère la raffinerie
Propriétaires et/ou opérateurs multiples
Des activités annexes complémentaires
- Recyclage chimique des plastiques
- Unités de production, stockage et distribution d’énergies bas carbone
- Pétrole brut
- Gaz naturel
- Biomasse
- Déchets et résidus
- Huiles végétales et graisses animales
- Hydrogène et vapeur décarbonés

## Slide 8: Focus Transition Énergétique : cas d’une bioraffinerie orientée production de SAF*
Raffinerie
Bioraffinerie SAF*
Pétrole brut
Naphta/Essence | 30%
Kérosène/Jet | 5%
Gazole/Diesel | 45%
Fioul | 10%
Autres | 10%
- Huiles végétales
et graisses animales
- Biomasse
- Déchets et résidus
Naphta/Essence | 10-15%
SAF | 55-60%
Gazole/Diesel | 20-25%
Fioul | -
Autres | <5%
Un propriétaire qui opère la raffinerie
(capacité moyenne : 9,5 Mt/an)
H2 décarboné
Propriétaires et/ou opérateurs multiples
(capacité standard : 0,5 Mt/an)
Données CPDP et Fuels Europe
*SAF : Sustainable Aviation Fuel (Carburant Aviation Durable)

## Slide 9: Un maillage de dépôts pétroliers secondaires irrigue tout le territoire
Chart: 
 | 62.055 | 37.945
***consommation 2023 de supercarburants, gazoles et carburants aviation
**dépôts de plus de 400m3, 2023
environ 200 DÉPÔTS SECONDAIRES
Stocks stratégiques équivalents à
3 mois DE CONSOMMATION
ports
d’IMPORTATION
STATIONS-SERVICE
14,7
MILLIONS DE M³ de capacité de stockage**
VENTE EN VRAC
aux clients professionnels
65,7 Mm3 /an
d’énergies liquides consommées***
PLATEFORMES INDUSTRIELLES
trains
Biocarburants
barges et bateaux
réseau d’oléoduc
Données CPDP / analyse Ufip EM
9
43% *
*transit des produits finis
TRANSPORTS MASSIFS
Notes: Nombre de dépôts et capacité de stockage  CDPD « Inventaire des dépôts »
CDPD « Inventaire des dépôts » - 2021 « 200 dépôts »  (2 435 216 (supercarburants) +72 409 ( GO non routier) +11 724 522 (GO) +40 293 (produits pêches) )-(3 895 667+251 000)=10,2l(e stock stratégique de Manosque a été enlevé)
Source :
CDPD « Inventaire des dépôts » - 2023
- ATTENTION ENTRE 2022 ET 2023 – PRESENTATION INVENTAIRE DES DEPOTS A CHANGE
Calculs :
p.64 :
 Capacité stockage de la France au global
Supercarburants : 2 467 326
Gazole : 12 474 128
Gazole non routier : 27 419
Fioul domestique : 2 126 977
Aviation: 350 +1 986 391
Produits pêches: 32 264
Bioéthanol : 46 738
EMHV/EMHAG : 210 254
TOTAL : 19 371 847
p.5 :
 Capacité stockage du dépôt Manosque
Supercarburants: 251 000
Gazole: 4 389 667
Fioul domestique: 485 000
TOTAL : 19 371 847– 251 000 – 4 389 667 = 14 721 180 (la capacité de stockage de Monasque a été enlevé)
Anneau carburants consommés –
Source :
CDPD – livraisons et stocks 12/2023
Ufip EM – Etude réseau (pour volumes en stations-services)
Calculs et graphs :
Carburants routiers : 48 003 485
+ GNR : 5 265 177
+ gazole pêche : 376 578
+ carburants aéronautiques : 18 200 + 7 728 362
+ fioul domestique : 4 332 691
TOTAL carburants consommés : 65 724 493
Transport massifs – réseau oléoducs
Source :
CPDP Bulletin Mensuel fév 2024 (on ne prend pas les mis plus récents car il n’y a plus les valeurs au global de l’année N-1)
Calculs :
Somme produits finis réseau oléoducs (page du bulletin mensuel CPDP) : 28 421 (2023)
Part des produits finis transportés par oléoducs (prise en compte que des produits raffinés) : 28 421 / 65 724 ( inclut fioul + aviation + gnr + GO pêche) = 0,43

## Slide 10: En Gazole*: La France, comme l’Europe, a substitué ses importations de gazole russe pour couvrir ses besoins en 2023
Chart: 
| Moyen Orient | Asie | Europe | Russie | Amériques | Afrique
quantité | 18638.434 | 10698.661 | 5835.493 | 1864.552 | 5172.759 | 1006.652
Chart: 
| Amériques | Asie | Moyen Orient | Europe
 | 4.8523 | 9.5087 | 31.2524 | 54.115
L’UNION européenne a Importé 18% de sa consommation en gazole en 2023
La France a importé PLUS DE LA MOITIÉ de sa consommation en gazole en 2023
l’Union Européenne a importé
51 Mm³
de gazole* en 2023
Moyen
Orient
Afrique
Asie
la France a
importé
25 Mm³
de gazole* en
2023
Europe
Amériques
Asie
13 Ports
d’importations de produits finis pétroliers
Données CPDP / Eurostat / Analyse Ufip EM
10
*inclus le carburant diesel et le combustible fioul domestique
Moyen Orient
Amériques
Europe
Russie
En 2022, 40% des importations de Gazole de l’Union Européenne venaient de Russie.
En 2022, 27% des importations de Gazole de la France venaient de Russie.
Notes: Anneau gauche – importation de l’union européenne de gazole
Source: Eurostat
Graphs: « graphs 2024 »
_______________________
43 216 551 Mt en Mm³  51 143 847 Mm³
« L’UNION européenne a Importé 18% de sa consommation en gazole en 2023 »
Source : Eurostats (voir dossier)
Calcul:
importation de gazole de l’union européenne / consommation de gazole de l’union européenne ( livraisons brutes observées)
2023
43 216 551 / 233 735 586 = 0,18489
 Lieu dépôts d’imports
Source: CDPD « Inventaire des dépôts »
«46 % » (arrondi supérieur)  Import gazole (cf calcul slide précédente) et conso (CPDP2019 P119(CPDP) )  19/37,4
 Anneau droit – importation de gazole de la France par origine
CPDP p 101 Excel « base de données diapo »
________________________________
21 343 137 Mt en 25 258 150 Mm³

## Slide 11: Les carburants liquides restent la principale énergie des transports routiers
Chart: 
 | 59.7571 | 38.1961 | 2.0468
Chart: 
 | 13.7 | 34.3
données SDES / CPDP
véhicules immatriculés au 1er janvier 2023
48 Mm³
de carburants routiers
consommés
en 2023
DIESEL
dont environ 8%;
estimé de bio DIESEL*
ESSENCE**
dont environ 9 %
estimé de bio essence* (y compris ETBE)
46 millions
de véhicules
immatriculés
véhicules
DIESEL
motorisations
alternatives
véhicules
ESSENCE
Véhicules
légers
38,9 M
Poids
lourds
0,6 M
Véhicules
utilitaires
6,4 M
LE DIESEL représente 71% des carburants routiers consommés en France en 2023
** SP95-E10 8Mm³, SP95-E5 2,2 Mm³, SP98-E5 2,6Mm³ et superéthanol E85 0,9Mm³
*estimations Ufip EM selon données CarbuRe et DGDDI
Notes: Donnée véhicules légers, utilitaires et poids lourds
Source:
SDES: Données sur le parc automobile français au 1er janvier 2023 | Données et études statistiques (developpement-durable.gouv.fr)
- Télécharger l’excel pour chaque catégorie de véhicule
(Dates de publications des dernières années
 2023 : Publié le 16/11/2023
2022 : Publié le 26/10/2022
2021 : Publié le 12/08/2021
Anneau - répartition par type de motorisation du parc circulant français :
Source :
Source: SDES: Données sur le parc automobile français au 1er janvier 2023 | Données et études statistiques (developpement-durable.gouv.fr)
- Télécharger l’excel pour chaque catégorie de véhicule
Calculs et graph :
voir excel « graphs V2024 »
Part du gazole sur l’ensemble des carburants routiers consommés:
Source :
CPDP – Livraisons et stocks 12/2023
Calculs:
Livraisons gazole routiers m³ / Livraisons totales carburants routiers m³ : 34,3/48 = 0,71
Anneau carburants routiers consommés:
Source :
CPDP – Livraisons et stocks 12/2023
Graph :
voir Excel « graphs V2024 »
Proportion bio gazole et bio essence:
Source :
- Numérateur: CarbuRe, https://carbure.beta.gouv.fr/stats ( volumes de biocarburants incorporés en France)
- Dénominateur: CPDP – Livraisons et stocks 12/2023
Calculs:
Gazole
Numérateur :
3 295 764
Dénominateur :
GO routier + GNR + B100 = 34 256 177 + 5 265 177 + 4315 = 39 526 144
Part de Biogazole :
3 295 764/39 526 144 = 0,0834
Essence
Numérateur:
Problème: grande différence entre la base CarbuRe (volumes réceptionnés dans les dépôts) et les chiffres issus de la DGDDI, TIRUERT ( volumes déclarés) SEULEMENT POUR L’ETBE  le volume incorporés d’ETBE est environ multiplié par 2 par rapport aux donnés CarbuRe
Valeur w/ ETBE selon CarbuRe
1 677 057
Valeur w/ ETBE // TIRUERT
1 848 482 ( eq au niv d’ETBE ( 171 425) x 2)
Dénominateur :
13 746 833
Part de bioessence :
Valeur w/ ETBE selon CarbuRe
1 677 057 / 13 746 833 = 0,121
Valeur w/ ETBE // TIRUERT
1 848 482 /13 746 833 = 0,1344
A voir car selon DGDDI (TIRUERT) : c’est environ 15 % - Dominique va poser la question pq telle diff entre CarbuRe et DGDDI

## Slide 12: Le réseau de stations-service assure l’essentiel des ventes de carburants routiers
Chart: 
 | 38 | 62
année 2023
Un AUTOMOBILISTE fait un PLEIN toutes les 2 semaines
en moyenne
Environ 4 millions de pleins par jour
Environ 5 700 Stations-service Réseaux traditionnels
Environ 5 300 Stations-service Grandes & Moyennes Surfaces
les stations-service sont
Réapprovisionnées par camions citerne
données CPDP / Caradisiac/ analyse Ufip EM
12
les stations distribuent
112 millions de litres par jour
réseaux des grandes et moyennes surfaces
réseaux traditionnels
Notes: Nombre de stations-services:
Source: CDPD et etude réseau ufip em
Anneau – distribution stations-service
Source:
Etude réseau Ufip EM
Graph:
Excel « graphs V2024»
Etude Réseau 2023 et distribution de carburants en station-service : 40 785 000 000 litres. Soit 111 739 726 l/jour.
118 millions de m3/jour CDPD et etude réseau ufip em43 000 000 000/ 365,25 ???

## Slide 13
www.energiesetmobilites.fr
Contact : Blandine Ruty
Tél. : +33 6 10 10 50 72 • bruty@ufipem.fr @UFIPEM_fr